## Slide 1: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT
Chuyên đề 2
Trần Nhật Ánh Dương 1615068
Nguyễn Duy Khang 1615157

## Slide 2
I. Thành phần cơ giới đất
II. Kết cấu đất
III. Các tính chất vật lý khác
IV. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

## Slide 3
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Kết quả của quá trình hình thành đất dưới tác động của điều kiện ngoại cảnh đã tạo ra được các hạt đơn đất có kích thước và hình dạng khác nhau. Những hạt đơn đất đó được gọi là "hạt cơ giới đất".
Đá mẹ
Khoáng vật
Quá trình phong hoá
Các hạt cơ giới đất

## Slide 4
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Căn cứ vào đường kính của từng hạt mà người ta chia thành 3 cấp hạt chính: cát, limon (bụi), sét.

## Slide 5
Tên | Quốc tế | Mỹ | Liên Xô (cũ)
Cát | 0.2-2 thô 0.02-0.2 mịn | 0.5 - 1 thô 0.25 - 0.5 trung bình 0,2 - 0.25 mịn 0,05 - 0,2 rất mịn | 0.5 - 1 thô 0.25 - 0,5 trung bình 0,05 - 0,25 mịn
Limon (bụi) | 0.002 – 0.02 | 0.005 - 0.05 | 0.01 - 0.05 thô 0.005 - 0.01 trung bình 0.001 – 0.005 mịn
Sét | 0.002 – 0.0002 | <0.005 | 0.0005 – 0.001 thô
Bảng phân chia cấp hạt của Quốc Tế, Mỹ và Liên Xô (cũ)
ĐV: mm

## Slide 6
Thành phần cơ giới đất
Tỉ lệ các cấp hạt giữa các phần tử cơ giới có kích thước khác nhau trong đất được biểu thị theo phần trăm trọng lượng (%).
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

## Slide 7
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Phân loại đất theo thành phần cơ giới
Nguyên tắc: căn cứ vào tỷ lệ các cấp hạt cơ giới chứa trong đất để phân ra các loại đất khác nhau có tính chất khác nhau.

## Slide 8
Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế

## Slide 9
Đất sét
Đất sét pha cát
Đất sét pha limon
Đất thịt pha sét và limon
Đất thịt pha sét
Đất thịt pha sét và cát
Đất thịt pha cát
Đất thịt
Đất thịt pha limon
Đất limon
Đất pha cát
Đất cát
Sơ đồ xác định thành phần cơ giới đất của USDA

## Slide 10: Tính chất của đất theo thành phân cơ giới
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
ĐẤT CÁT
Nhược điểm
Thoát nước, thấm nước nhanh, dễ bị khô hạn.
Nóng, lạnh nhanh gây bất lợi cho cây trồng và VSV.
Thoáng khí, VSV hiếu khí phát triển mạnh, chất hữu cơ bị phân huỷ nhanh nên đất cát nghèo mùn.
Hàm lượng keo đất ít, giữ nước giữ phân kém.
Ưu điểm:
Trong đất cát, rễ và củ dễ dàng vươn xa, vươn sâu mà không bị đất chèn ép (thích hợp với nhiều loại cây có củ như khoai lang, khoai tây, các cây họ đậu).
Biện pháp cải tạo:
Chọn cơ cấu cây trồng phù hợp
Bổ sung lượng keo đất bằng cách tưới phù sa, bón bùn ao, cày sâu để lật sét lên tầng mặt và tăng cường bổ sung phân hữu cơ để cải thiện được độ phì của đất.
Khi bón phân thì bón ít, nhiều lần, nếu là phân hữu cơ thì cần vùi sâu để giảm tốc độ phân giải

## Slide 11: Tính chất của đất theo thành phân cơ giới
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
ĐẤT SÉT
Nhược điểm
Thoát nước kém nên dễ bị ngập úng.
Độ thoáng khí kém nên dễ gây ra gley hoá, xác hữu cơ phân giải chậm.
Do tỉ lệ hạt sét cao nên đất có sức cản lớn, tính dính cao gây khó khăn cho việc làm đất.
Ưu điểm:
Chất hữu cơ được tích luỹ, giữ nước tốt.
Do nhiều hạt sét nên đất có khả năng hấp phụ lớn, các chất ít bị rửa trôi, giàu dinh dưỡng.
Biện pháp cải tạo:
Nâng cao độ thoáng khí cho đất bằng cách áp dụng biện pháp cày ải, bón thêm đất cát, bón phân xanh, rơm, rạ, bón phân hữu cơ để tạo kết cấu tốt cho đất.

## Slide 12: Tính chất của đất theo thành phân cơ giới
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
ĐẤT THỊT
Là loại đất trung gian, nếu đất thịt nhẹ thì nghiêng về đất cát, nếu đất thịt nặng thì nghiêng về đất sét.
Đất thịt trung bình là tốt nhất, vì chúng có thể điều hoà tốt được mọi chế độ và chất dinh dưỡng, thuận lợi cho sinh vật phát triển.

## Slide 13
Tính chất của đất theo thành phân cơ giới

## Slide 14: Phương pháp xác định nhanh
Dùng mẫu đất ướt se giữa các ngón tay, nếu:
Phương pháp xác định thành phần cơ giới đất
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

## Slide 15: Phương pháp xác định nhanh
Phương pháp xác định thành phần cơ giới đất
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
CÁT
Có cảm giác gộm tay
Không thể tạo thành khối, các hạt rời rạc

## Slide 16: Phương pháp xác định nhanh
THỊT
Không cộm tay
Khi ướt không trơn dẻo, có hình dạng và không bị rơi ra khi bóp
Phương pháp xác định thành phần cơ giới đất
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

## Slide 17: Phương pháp xác định nhanh
SÉT
Ướt thì rất trơn, dẻo, dễ dàng nặn thành hình dạng
Dễ kéo dài thành sợi
Rất cứng khi khô
Phương pháp xác định thành phần cơ giới đất
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

## Slide 18
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Phương pháp xác định thành phần cơ giới đất
Phương pháp xác định trong phòng thí nghiệm
Bước đầu tiên là phân tán các hạt của mẫu đất trong nước. Thường dùng các hóa chất có tính phân tán mạnh, kèm với động tác lắc mạnh, nhiệt độ cao.
Sau khi được phân tán hoàn toàn, các hạt cát được tách bằng rây có kích thước tương ứng, phần thịt và sét được xác định bằng cách áp dụng định luật lắng của Stoke.

## Slide 19
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Ý nghĩa của việc nghiên cứu thành phần cơ giới đất:
Thành phần cơ giới ảnh hưởng mạnh mẽ đến hầu hết các đặc tính vật lý đất và được xem như là nền tảng của các hệ thống phân loại đất.
Cơ giới đất xác định: khả năng giữ và thoát nước trong đất, mức độ thoáng khí, ảnh hưởng độ phì nhiêu đất đai.
 Nghiên cứu cơ giới đất có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

## Slide 20
Kết cấu đất
Trong đất, các hạt cơ giới thường không nằm riêng rẽ mà liên kết lại với nhau để tạo thành những đoàn lạp - những cấu trúc riêng biệt đó được gọi là kết cấu đất.
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Các phần tử cơ giới
Hạt đất
(đoàn lạp)
Kết cấu đất

## Slide 21
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Kết cấu dạng cục
Kết cấu dạng lăng trụ
Kết cấu dạng phiến
Kết cấu dạng khối
Một số dạng kết cấu của đất

## Slide 22
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Vai trò của kết cấu đất
Kết cấu đất ảnh hưởng đến:
Việc thấm và thoát nước.
Việc cung cấp nước cho cây trồng.
Việc hút dưỡng chất của rễ cây.
Độ thoáng khí.
Việc phát triển của rễ cây.
Việc cày bừa và chuẩn bị đất.
Việc nẩy mầm và mọc của hạt giống sau khi gieo.

## Slide 23
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Những nguyên nhân làm mất kết cấu đất
  Cơ học: xảy ra trong quá trình canh tác, trâu bò, máy móc, thường xuyên tác động lên lớp đất tầng mặt  phá vỡ các cấu trúc của hạt kết.
  Lý-hoá học: thay thế Ca2+ của phức hệ keo đất bằng các ion hoá trị I trong dung dịch đất  kết cấu đất bị phá vỡ.
Mùn – Ca + (NH4)2SO4  Mùn – 2NH4 + CaSO4
(kém bền, dễ bị rửa trôi)
  Sinh học:
  Vi sinh vật sẽ tiến hành phân huỷ các hợp chất mùn lấy dinh dưỡng và làm cho đất trở nên nghèo mùn.
  Các sinh vật giải phóng khí CO2 hay acid hữu cơ làm cho các hợp chất Ca dễ bị hoà tan và rửa trôi.

## Slide 24
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Biện pháp duy trì và cải thiện kết cấu đất
Đảm bảo chế độ canh tác hợp lý.
Bón kết hợp hợp lý giữa phân hữu cơ, phân hoá học và vôi.
Luân canh cây trồng hợp lý.
Bón các hợp chất cao phân tử làm tác nhân gắn kết cho đất.

## Slide 25
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
II. KẾT CẤU ĐẤT
Lý tính đất
Cơ lý đất
Dung trọng
Tỷ trọng
Độ xốp

## Slide 26
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tỷ trọng
Dung trọng
Độ xốp
Tỷ trọng đất: Trọng lượng khô của đất trên một đơn vị thể tích phần rắn của đất (không tính đến thể tích phần rỗng)
Loại đất | Tỷ trọng
Đất cát | 2,65 ± 0,0 1
Đất cát pha | 2,70± 0,02
Đất thịt | 2,71 ± 0,02
Đất sét | 2,74 ± 0,03
Tỷ trọng các loại đất khác nhau
Tỷ trọng (g/cm3)=

## Slide 27
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Thành phần khoáng vật
Hàm lượng chất hữu cơ
Thành phần cơ giới
Tỷ trọng đất phụ thuộc
Tên | Tỷ trọng (g/cm3)
Thạch anh | 2,65
Thạch cao | 2,30-2,35
Canxi | 2,71
Dolomit | 2,80-2,90
Ogit | 2,90-3,40
Thảm mục, mùn | 1,25-1,80
Ý nghĩa thực tiễn:
Đánh giá hàm lượng mùn trong đất.
Ứng dụng tính độ xốp, độ chìm lắng các hạt đất
Tỷ trọng
Dung trọng
Độ xốp

## Slide 28
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tỷ trọng
Dung trọng
Độ xốp
Dung trọng đất là trọng lượng của một đơn vị thể tích đất khô kiệt ở trạng thái tự nhiên có khe hở (g/cm3).
Loại đất | Dung trọng (g/cm3) | Tỷ trọng (g/cm3)
Đất cát biển | 1,48-1,55 | 2,62-2,65
Đất mặn | 0,97-1,22 | 2,43-2,65
Đất phèn | 0,64-1,07 | 2,3-2,4
Đất lầy và than bùn | 0,12-0,74 | 1,66-2,63
Đất phù sa | 0,79-1,40 | 2,41-2,75
Đất mùn núi cao | 0,62-0,79 | 1,34-1,75
Dung trọng (g/cm3)=

## Slide 29
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Thành phần khoáng vật
Hàm lượng chất hữu cơ
Thành phần cơ giới
Độ xốp
Chiều sâu
Dung trọng đất phụ thuộc
Ý nghĩa thực tiễn:
Xác định trữ lượng chất dinh dưỡng, vôi cần bón cho đất
Kiểm tra chất lượng công trình thuỷ lợi, kênh, mương
Dung trọng (g/cm3) | Đánh giá
<1,0 | Đất giàu chất hữu cơ, độ xốp cao
1,0-1,1 | Đất trồng trọt điển hình
1,1-1,3 | Đất hơi bị nén
1.3-1,4 | Đất bị nén chặt mạnh
1,4-1,6 | Đại diện cho những tầng đất dưới tầng canh tác
1,6-1,8 | Tầng tích tụ bí nén mạnh
Tỷ trọng
Dung trọng
Độ xốp

## Slide 30
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tỷ trọng
Dung trọng
Độ xốp
Độ xốp là tỷ lệ phần trăm các khe hở trong đất so với thể tích đất.
Độ xốp (%) | Mức độ
60-70 | Đất rất xốp
50-60 | Đất khá xốp
40-50 | Đất xốp trung bình
30-40 | Đất ít xốp
<20 | Đất chặt bí
Loại đất | Độ xốp (%)
Đất nâu đỏ trên bazan | 58-64
Đất đỏ vàng trên sét | 43-45
Đất phù sa | 40-45
Đất bạc màu | 40-41
Đất cát biển trồng trọt | 40-45
Ý nghĩa thực tiễn:
Hoạt động của vi sinh vật, nước, không khí, chất dinh dưỡng
Giúp rễ cây dễ phát triển, hấp thụ nước và không khí.

## Slide 31
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
II. KẾT CẤU ĐẤT
Lý tính đất
Cơ lý đất
Tính trương, co
Tính liên kết
Tính dính
Tính dẻo
Sức cản

## Slide 32
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tính trương và co của đất
Là đặc tính của đất có thể thay đổi thể tích khi độ ẩm thay đổi.
Tính trương: khi lượng nước trong đất tăng thì thể tích của đất tăng lên
Tính co: khi khô thì thể tích đất bị giảm đi
Độ co (%) | Loại đất
<0,5 | Đất cát
0,5-1,5 | Đất cát pha
1,5-3,0 | Đất thịt nhẹ
3,0-4,5 | Đất thịt trung bình
4,5-6,0 | Đất thịt nặng
6,0-8,0 | Đất sét
8,0-10 | Đất sét nặng
Thành phần và hàm lượng sét
Montmorillonit
Kaolinit
Ý nghĩa thực tiễn: Tính trương và co đều gây bất lợi.

## Slide 33
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tính liên kết của đất
Tính liên kết là sự dính kết giữa các phân tử đất với nhau.
Loại đất | Lực liên kết
Đất sét | 27,5(kg/cm2)
Đất thịt | 1,5(kg/cm2)
Đất cát | 0,9(kg/cm2)
Thành phần cơ giới
Độ ẩm
Kết cấu đất
Hàm lượng mùn
Thành phần cation hấp thụ
Ý nghĩa thực tiễn:
Ảnh hưởng đến bộ rễ của cây
Ảnh hưởng đến việc làm đất dễ hay khó khăn.

## Slide 34
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tính dính của đất
Tính dính của đất là đặc tính của đất có thể bám vào các vật bên ngoài khi tiếp xúc với đất.
Nguyên ngân gây ra: sức căng mặt ngoài của các hạt đất tạo ra sức hút giữa các hạt đất với vật bên ngoài.
Thành phần cơ giới
Độ ẩm
Kết cấu đất
Thành phần cation hấp thụ
Ý nghĩa thực tiễn: Làm tăng lực cản đối với công cụ làm đất

## Slide 35
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Tính dẻo của đất
Tính dẻo thường thể hiện khi đất ở trạng thái ẩm, có khả năng nặn tạo được những hình dạng nhất định và có thể giữ nguyên được hình dạng đó khi không còn lực bên ngoài tác động.
Thành phần cơ giới
Độ ẩm
Lượng chất hữu cơ
Thành phần cation hấp thụ
Ý nghĩa thực tiễn:
Gây khó khăn cho việc làm đất
Sản xuất gốm, sứ, tạo hình

## Slide 36
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Sức cản của đất
Sức cản của đất là khả năng chống lại các vật tác động vào đất
Nguyên nhân gây ra sức cản là do tổng hợp của lực liên kết, lực dính, lực dẻo, lực ma sát của đất.
Thành phần cơ giới
Độ ẩm
Kết cấu đất
Hàm lượng mùn
Sức cản ở các độ ẩm |  |  |  | Loại đất
<15 | 20-25 | 40-45 | 55-60 | 
0,72 | 0,46 | 0,65 | 0,34 | Đất cát pha
0,84 | 0,50 | 0,75 | 0,36 | Đất thịt nhẹ
0,91 | 0,55 | 0,80 | 0,38 | Đất thịt TB
1,50 | 0,70 | 1,00 | 0,45 | Đất thịt nặng
Ý nghĩa thực tiễn: Nhận định mức làm đất khó hay dễ, lựa chọn công cụ phù hợp.

## Slide 37
I. THÀNH PHẦN CƠ GIỚI
II. KẾT CẤU ĐẤT
III. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHÁC
IV. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU
Làm đất
Tưới tiêu, thuỷ lợi
Bón phân, bón vôi
Bố trí cây trồng
Nông lâm nghiệp, môi trường, thổ nhưỡng học

## Slide 38
Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe