## Slide 1
Nhóm 5
Phan Tuấn Khải – 1615155
Lê Nguyễn Quế Minh - 1515138
Compost công nghiệp.
GVHD: Nguyễn Mỹ Phi Long.
Compost

## Slide 2
Tổng quan.
Các loại vi sinh vật tham gia vào quá trình tạo compost.
Quy trình sản xuất phân compost trong công nghiệp.
Một số công nghệ sản xuất compost trong công nghiệp.
Tài liệu tham khảo.

## Slide 3
Compost
Tổng quan.

## Slide 4
Compost
KHÁI NIỆM.
LỢI ÍCH.
CƠ CHẤT TẠO
COMPOST.
CÁC LOẠI COMPOST.
Tổng quan.

## Slide 5
Là các chất hữu cơ đã được phân hủy và tái chế thành một loại phân bón. Compost là sản phẩm ổn định từ quá trình phân hủy sinh học chất thải rắn hữu cơ, không mang mầm bệnh, cải tạo đất và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.
KHÁI NIỆM.

## Slide 6
Compost
Các loại cơ chất,
vật liệu

## Slide 7
Các loại cơ chất
Rác thải sinh hoạt
Gỗ vụn, cành cây, mùn cưa
Vỏ hạt (cà phê, vỏ lụa điều,…).
Bùn thải từ nhà máy có nguồn gốc hữu cơ (sữa đậu nành, bia,…)
01
02
03
04
05
Phân động vật, phân chuồng

## Slide 8
 | Tro than. | Giấy màu. | Thực vật bệnh. | Thịt, xương,chất béo, sản phẩn từ sữa. | Vật liệu vô cơ. | Hóa chất tổng hợp.
Nguyên nhân. | Chứa hàm lượng lớn Sulfur và Sắt. | Mực màu chứa kim loại nặng và các chất độc hại. | Chúng có thể lây lan sau khi phân được sử dụng. | Làm nóng quá mức đống phân ủ. Gây mùi và thu hút động vật. | Cấu trúc khó bị phá vỡ. | Có thể chịu được quá trình ủ phân và sẽ vẫn còn trong phân ủ thành phẩm.

## Slide 9
Compost
Các loại compost

## Slide 10
-Phương pháp ủ kín (ủ trong container): thổi khí cưỡng bức bằng các thiết bị cung cấp khí; với công nghệ:
+Tháp ủ
+Trống ủ
+Túi ủ.
Một số phương pháp ủ compost hiếu khí hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới như là:
-Phương pháp ủ hở (ủ ngoài trời): theo dạng luống dài, đống ủ, ngăn ủ; kết hợp:
+Thổi khí thụ động: do tự nhiên, khuyếch tán, gió, đối lưu nhiệt;
+Thổi khí cưỡng bức (chủ động): quạt thổi khí, bơm khí nén, xáo trộn.

## Slide 11
Compost từ vỏ lụa hạt điều.
Đây là vật liệu mới cho quá trình sản xuất compost có lợi cho công nghiệp với nhiều loại quy mô khác nhau, công nghệ đơn giản, chi phí thấp mà lại giúp giảm thiểu chi phí xử lý và chất lượng rác thải, góp phần bảo về môi trường.
Trên thực tế, cứ mỗi kg hạt điều sau khi bóc tách nhân thì lượng vỏ chiếm khoảng 60%. Với sản lượng hạt điều lớn nhất nhì của Việt nam (750 tấn/năm) như hiện nay thì khối lượng vỏ hạt điều thải ra sau chế biến là rất cao

## Slide 12
Compost từ vỏ lụa hạt điều.
1. Nguyên liệu.
Bùn hoạt tính.

## Slide 13
Compost từ vỏ lụa hạt điều.
2. Đặc tính vỏ lụa hạt điều rất thích hợp cho ủ compost.
Bảng: đặc tính vỏ lụa hạt điều.
3. Nhiệt độ khối ủ.
-Mẫu bổ sung chế phẩm Trichiderma nhiệt độ cao nhất
-Mẫu bổ sung bùn hoạt tính có nhiệt độ
-Mẫu đối chứng là C
=> Do hoạt động mạnh mẽ của các vi sinh vật hữu ích giúp cho nhiệt độ đống ủ tăng nhanh.

## Slide 14
Compost từ vỏ lụa hạt điều.
3. pH
Giá trị pH trong khoảng 5,5 – 8,5 là tối ưu cho các vi sinh vật trong quá trình ủ phân.
Bảng: Diễn biến pH trong khối ủ.
4. Độ ẩm.
Duy trì từ 44%-66%. Độ ẩm nằm trong khoảng cho phép vi sinh vật hoạt động tốt.
Bảng: Diễn biến độ ẩm trong khối ủ.

## Slide 15
Compost từ vỏ lụa hạt điều.
Bảng: Hàm lượng Carbon trong khối ủ.
5. Hàm lượng Carbon.
Mẫu đối chứng giảm từ 52,16% - 40,77%.
Mẫu bùn hoạt tính giảm từ 52,12% - 37,43%
Mẫu chế phẩm Trichoderma giảm từ 52,1% - 34,86%.
Bảng: Diễn biến hàm lượng N,P,K trong khối ủ.
6. Hàm lượng N,P,K.
Mẫu bổ sung chế phẩm Trichoderma có hàm lượng N,P,K giảm mạnh nhất
Các chế phẩm giúp phân hủy cellulose tốt nên hàm lượng các chất hữu cơ giảm.
Ngoài ra, giúp cho sự chuyển hóa các chất nhanh hơn, tạo ra nhiều nguồn dinh dưỡng dễ tiêu.

## Slide 16
Compost từ vỏ lụa hạt điều.

## Slide 17
Compost
Lợi ích

## Slide 18
Lợi ích.
(1) sản xuất compost – đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phân bón cho nông nghiệp Việt Nam,
(2) tiết kiệm diện tích ô chôn rác, giảm giá thành xây dựng và hạn chế ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp,
(3) thu hồi năng lượng (nếu sử dụng công nghệ compost kỵ khí).
(4) Tạo ra một sản phẩm hữu dụng có giá trị kinh tế là compost - một sản phẩm ổn định không gây ô nhiễm môi trường.

## Slide 19
GS Trần Kim Quy cho biết: Từng giảng dạy ở Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. GS Quy đã dành gần 20 năm nghiên cứu tìm ra những vi sinh vật có ích để xử lý rác và xây dựng quy trình sản xuất phân vi sinh.
GS. Trần Kim Quy
Giải nhất cuộc thi sáng chế năm 2018.
Với sáng chế về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt.
GS. Trần Kim Quy ( thứ 2 từ phải qua).
(vnexpress 2/5/2019).

## Slide 20
Compost
Các loại vi sinh vật
Có trong Compost.

## Slide 21
Chủ yếu là các chi thuộc nhóm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kỵ khí và các xạ khuẩn hiếu khí.
Vi sinh vật phân giải Cellulose
Bacillus subtilis.
Pseudomonas stutzeri.
Đường kính vòng phân giải cellulose của Bacillus amyloliquefaciens và Streptomyces olivochromogene.
22.8±0.2mm
24.3±0.1mm

## Slide 22
Vi sinh vật phân giải tinh bột.
Aspergillus candidus.

## Slide 23
Vi sinh vật phân giải phosphate
Chủ yếu thuộc 2 chi: Bacillus và Pseudomonas
Vi sinh vật phân giải protein
- Nhóm vi khuẩn nitrit hóa: Nitrozomonas, Nitrozocystic, Nitrozolobus, và Nitrosospira.
- Nhóm vi khuẩn nitrat hóa (oxy hóa NO2- thành NO3): Nitrobacter, Nitrospira, và Nitrococcus.
- Nhóm vi khuẩn cố định nitơ: Clostridium pastenisium.

## Slide 24
Nguyên tắc lựa chọn chủng vi sinh vật.
Các chủng vi sinh vật có khả năng sinh hệ enzym cenllulase cao và ổn đinh.
Sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thực tế của đống ủ.
Có tác dụng cải tạo đất và có lợi cho thực vật khi sản xuất được phân ủ bón vào đất.
Không gây độc cho người, cây trồng, động vật và vi sinh vật hữu ích trong đất.
Nuôi cấy dễ dàng, sinh trưởng tốt trên môi trường tự nhiên, thuận lợi cho quá trình xử lí.

## Slide 25
Phân lập Trichoderma.
Pha loãng.
Phân lập.
Làm thuần.
Giữ giống.

## Slide 26
Pha loãng.
Pha loãng mẫu đất/ phân vi sinh có Trichoderma trong Erlen chứa 50cc nước cất
Và lắc đều mẫu trong 10-15 phút.

## Slide 27
Phân lập.
Dùng que cấy ria lấy dịch mẫu và cấy qua đĩa petri đã đổ sẵn môi trường.
Cazpek CMC
CMC : 30g/l NaNO3 : 3g/l K2HO4 : 1g MgSO4 : 0,5g/l KCl : 0,5g/l FeSO4 : 0,1g/l Nước : 1000ml

## Slide 28
Làm thuần.
-Dùng que cấy móc, chấm khuẩn lạc từ petria (phân lập).
-Cấy 3 điểm sang petri (làm thuần) đã đổ sẵn môi trường PDA.
-Xem kết quả.
PDA (Potata D-Glucose Agar) - Khoai tây 200g/l - Glucose 20g/l - Agar 20g/l - Nước 1000ml

## Slide 29
Giữ giống.
Giữ giống trong ống nghiệm thạch nghiêng. Chứa môi trường PDA.
Quan sát đại thể, vi thể để định danh mẫu.

## Slide 30
Bảo quản.
1) Phương pháp cấy chuyền: Ứng dụng với các sợi nấm có bào tử, nuôi và bảo quản trong môi trường phù hợp.
-Các ống thạch được để trong tủ lạnh (4-7oC).
-Bảo quản thạch dưới lớp dầu paraffin.Nhiệt độ bảo quản 15-20oC.
Ưu điểm: Có thể lưu trữ trong thời gian dài đến vài năm.
Nhược điểm:
Dễ bị tạp nhiễm và dễ dẫn đến mất chủng giống gốc.
2) Bảo quản nấm sợi có bào tử theo phương pháp đông khô:
Ưu điểm: bảo quản từ 10-20 năm, tiết kiệm được công sức, tránh tạp nhiễm.
Nhược điểm: Giá thành vật tư cao, phải làm lạnh sâu mẫu ở -20oC trong thời gian ít nhất 3 tiếng trước khi tiến hành phương pháp đông khô.
3) Bảo quản nấm bằng phương pháp đông khô TRỰC TIẾP (Khác biệt với phương pháp trên ở chỗ dịch huyền phù khuẩn ty được làm khô nhanh ở chế độ chân không ở mức thích hợp mà mẫu không cần phải làm lạnh từ trước.
Ưu điểm: bảo quản từ 10-20 năm, tiết kiệm được công sức và tránh tạp nhiễm.
Nhược điểm: Giá thành thiết bị cao. Độ ổn định của các chủng nấm bảo quản theo các đợt đông khô là khác nhau. Các chủng trước khi đem ra sử dụng phải được hoạt hoá trên môi trường thích hợp một số lần để phục hồi các đặc tính sinh học.
4) Phương pháp lạnh sâu -80oC và nitơ lỏng -196oC:
Ưu điểm: Bảo quản trong thời gian rất dài, hơn 50 năm
Nhược điểm: kinh phí vật tư, bảo trì rất đắt đỏ; không thích hợp với các mẫu thường xuyên sử dụng để thí nghiệm. Thường chỉ dùng cho mục đích bảo tồn các giống quý hiếm.

## Slide 31
Quy trình sản xuất phân compost công nghiệp

## Slide 32
Rác tươi, phân động vật
Sàn tập kết
Phân loại rác
Tái chế
Chôn lấp
Nghiền
Cho vào hệ thống ủ
Phối trộn
Ủ chín
Sàng lọc compost
Bổ sung N, P, K, các chế phẩm khác
Đóng gói
Notes: Bước 1: phân loại rác
Chất lượng phân compost phụ thuộc vào chất lượng rác ban đầu. Vì thế khâu phân loại rác giữ vai trò quan trọng.
Bước 2: Trộn rác với các thành phần bổ sung
Tỷ lệ Carbon và Nitrogen rất quan trọng cho quá trình phân hủy rác. Cả C và N đều là thức ăn cho vi sinh vật phân hủy thành phân hữu cơ. Trong đó Carbon quan trọng cho sự tăng trưởng các tế bào, còn Nitrogen là nguồn dưỡng chất.
Nguyên liệu ban đầu có tỷ lệ C/N từ 25:1 đến 40:1 để giúp quá trình phân hủy nhanh và hiệu quả
Gỗ vụn hay mùn cưa (C cao) hay phân gia súc (N cao) có thể trộn với rác để có tỷ lệ C/N tối ưu. Gỗ vụn còn giúp tạo lỗ hổng trong rác và như thể giúp tăng sự lưu thông không khí.
Phần compost còn lại sau khi sàng lọc lần trước được dùng để bổ sung vào lượng rác ủ mới như một nguồn Carbon. Đồng thời trong đó đã có sẵn các vi sinh vật và như thế sẽ làm tăng nhanh quá trình compost.
Bước 3: Đổ rác vào hệ thống ủ (ủ theo luống)
Thành phần rác hữu cơ dễ phân hủy sẽ được rải đổ trên bề mặt của luống ủ với chiều dày từng lớp khoảng 50cm và cung cấp bằng chế phẩm EM lên bề mặt của rác trong luống ủ. Trong vài ngày đầu tiên nhiệt độ sẽ tăng lên đến 600C, điều này giúp cho sản phẩm phân compost không còn mầm bệnh và cỏ dại. Quá trình compost sẽ diễn ra trong 30 ngày và sau đó sẽ được đưa qua bể ủ chin 9 ngày nữa. Trong suốt quá trình ủ cần phải theo dõi nhiệt độ một cách thường xuyên.
Bước 4: Đảo trộn rác
Một trong những khâu quan trọng của quá trình compost là phải đảm bảo cung cấp đầy đủ không khí. Trọng vài ngày đầu lượng sinh vật hiếu khí tăng trưởng rất nhanh nên cần nhiều oxy. Việc thiếu oxy sẽ làm tăng trưởng vi sinh vật kỵ khí và làm xuất hiện mùi hôi, đồng thời làm chậm quá trình compost. Vì thế phải lưu ý để luôn đảm bảo lượng không khí được cung cấp đầy đủ.
Bước 5: Kiểm soát nhiệt độ
Hoạt động của vi sinh vật hiệu quả trong khoảng nhiệt độ 65-700C. Vì thế cần duy trì nhiệt độ này trong ít nhất 3 ngày, sau tuần thứ nhất nhiệt độ sẽ giảm và quá trình compost cũng chậm lại. Quá trình sẽ chuyển qua giai đoạn thực vật với nhiệt độ từ 45 – 50 0C và các vi sinh vật khác sẽ giữ vai trò chuyển hóa cho đến khi rác trở thành compost.
Bước 6 : Kiểm soát độ ẩm
Phải đảm bảo độ ẩm trong bể từ 40 – 60 %
Bước 7 : Ủ chín
Sau 30 ngày, rác trong các bể sẽ ngã màu như màu đất và nhiệt độ xuống dưới 500C. Điều này cho biết đã đến quá trình chín. Cần thêm 2 tuần để đảm bảo compost chín hoàn toàn.
Bước 8 : Sàng lọc compost
Compost chin có kích thước thô, nó phụ thuộc vào vật liệu ban đầu và số lần đảo trộn, trong nhiều trường hợp compost cần được sang, kích thước sang tùy thuộc vào yêu cầu của thị trường địa phương thông thường khoảng 10 mm.
Bước 9: Chứa và đóng bao
Sau khi đã sang lọc đúng kích thước yêu cầu phân compost, có thể bổ sung them NPK và khoáng chất rồi đóng bao bán ra thị trường.

## Slide 33
Oxy hóa carbon hiếu khí: Chất hữu cơ (C,O,H,N) + VSV dị dưỡng –> Tế bào VSV mới + CO2 + H2O + NH3 + Kcal Nitrat hóa hiếu khí: Giai đoạn 1: CO2, CO, Amon + VSV dị dưỡng ( Nitromonas) –> Tế bào VSV mới + NO2+ H2O+ H+
Giai đoạn 2: CO2, nitrit + VSV dị dưỡng (Nitrobacter) –> Tế bào VSV mới + NO2 + H2O
Qua thực nghiệm cho thấy quá trình phân hủy rác thải hữu cơ bằng ủ hiếu khí thì cứ 400kg chất thải rắn cần 600kg nước và 180kg oxy sẽ chuyển hóa thành 250kg chất rắn, 245kg CO2 và nhiệt lượng thoát ra ngoài.

## Slide 34
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hiếu khí
Nhiệt độ:
Nhiệt độ tối ưu 55 – 60 độ C đảm bảo tốc độ phân hủy tối đa.
Giai đoạn đầu: VSV hoạt động mạnh sinh nhiệt làm tăng nhiệt độ đống ủ.
Giai đoạn sau: nhiệt độ đống ủ giảm dần.
Không khí: thông khí nhằm cung cấp oxy đồng thời có tác dụng tỏa nhiệt dưới đống ủ.
Tỷ lệ C/N
Tỷ lệ C/N nhỏ: N mất đi dạng NH3 trong quá trình ủ.
Tỷ lệ C/N lớn: làm chậm quá trinh ủ, chất lượng sản phẩm kém.
Độ ẩm: 55 – 65 %
< 55%: thời gian kéo dài.
> 65%: gây yếm khí cục bộ.
pH: 6,5 – 8,0
Ban đầu, pH nguyên liệu ủ khoảng 5 -7
Sau 2 – 4 ngày ủ, pH giảm do tạo acid hữu cơ.
Khi nhiệt độ tăng, pH tăng dần theo xu hướng hơi kiềm.
Oxy
Thiếu oxy: quá trinh trở nên yếm khí và có mùi khó chịu.

## Slide 35
Công nghệ ủ luống có đảo trộn
Công nghệ ủ đống tĩnh có phân phối khí
Công nghệ ủ trong ống
Một số công nghệ sản xuất compost trong công nghiệp
Notes: Công nghệ ủ luống có đảo trộn: chất thải được ủ thành luống đặt ở ngoài trời, luống ủ được đảo trộn thường xuyên nhằm đưa oxy vào luống ủ.
Công nghệ ủ đống tĩnh có phân phối khí: chất thải được chất đống thành hình chữ nhật và được cấp khí thông qua thiết bị thổi khí đặt dưới sàn đống ủ có đục lỗ.
Công nghệ ủ trong ống: chất thải được ủ hoàn toàn trong ống kín và được kiểm soát nhiệt độ và lưu lượng khí oxy.

## Slide 36
Công nghệ ủ đống tĩnh có phân phối khí
Luống cao 2 – 2,5m
Hệ thống cấp khí theo luống
Notes: Phế thải được chất thành luống cao 2 – 2,5 m kết hợp thông khí cưỡng bức. Hệ thống này được bố trí dọc theo luống, mỗi luống có 1 máy cấp khí phục vụ riêng.
Gd đầu: các chất hữu cơ cao phân tử bị phân hủy thành các chất phân tử lượng thấp, diễn ra trong thời gian ngắn (3 – 5 tuần) -> nhu cầu thổi khí lớn.
Gd ủ chín: ổn định chất lượng sản phẩm sau khi mùn không phân hủy được nữa, diễn ra chậm trong thời gian dài -> nhu cầu thổi khí giảm.

## Slide 37
Công nghệ ủ đống tĩnh có phân phối khí
ƯU ĐIỂM
NHƯỢC ĐIỂM
Quá trình chuyển hóa nhanh, ít gây ô nhiễm môi trường
Thời gian ủ ngắn hơn so với ủ lên men tự nhiên có đảo trộn
Có thể ủ một lượng lớn chất thải hữu cơ
Dễ kiểm soát nhiệt độ nồng độ oxy
Tốn kém chi phí cho hệ thống thông khí
Hệ thống khí có thể bị tắc nghẽn
Tốn diện tích

## Slide 38
Công nghệ ủ luống có đảo trộn
Ủ ngoài trời
Luống cao 1,5 – 2,5m
rộng 3 – 3,5m

## Slide 39
Công nghệ ủ luống có đảo trộn
4 tuần đầu: ủ có đảo trộn
Đảo trộn 2 lần/ tuần
Làm bay hơi nước, khí, đảo trộn vật liệu, cấp oxy, tạo độ xốp
Tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh, ấu trùng, côn trùng
Gia tăng bề mặt tiếp xúc cho vật liệu
Các tuần tiếp theo: ủ không đảo trộn
Khi các chất đã được chuyển hóa bởi vi khuẩn, nhiệt độ đống ủ giảm
Các sợi nấm và xạ khuẩn bắt đầu xuất hiện và tiếp tục phân hủy các chất còn lại trong đống ủ
Cuối giai đoạn
Đống ủ mất ½ thể tích, có màu tối, màu mỡ
Notes: Hoạt động của VSV
Sau 3 ngày tạo đống ủ, nhiệt độ tăng lện đến 60-70 độ C, protein, chất béo, xenlulose,… bị phân hủy nhanh chóng
Gd này, vi khuẩn hoạt động là chủ yếu. nhiệt độ tăng lện là do quá trình trao đổi chất của vk tạo ra. Nhiệt độ cao giúp tiêu diệt các mầm bệnh, sâu hại,…
Suốt gd này, Vk cần nhiều oxy, nên nếu k cung cấp đủ, sự phát triển sẽ gặp trở ngại, xuất hiện vùng yếm khí và gây mùi hôi.

## Slide 40
Công nghệ ủ luống có đảo trộn
ƯU ĐIỂM
Dễ thực hiện, rẻ, dùng cho chất thải ít gây mùi
Linh hoạt, dùng cho nhiều loại rác thải khác nhau và có thể cho thêm rác sau khi đã bắt đầu ủ
KHUYẾT ĐIỂM
Mất vệ sinh, gây ô nhiễm nước và không khí
Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
Quá trình đảo trộn làm thất thoát một lượng lớn nitơ

## Slide 41
Content Here
Công nghệ ủ trong ống
Chất thải sau khi xử lý sơ bộ và phối trộn sẽ được đưa vào thùng kín để ủ
Các điều kiện bên trong được duy trì cho sự phát triển cho VSV hoạt động
Thời gian : 7 -14 ngày

## Slide 42
Công nghệ ủ trong ống
Điều kiện ủ được kiểm soát chặt chẽ, giảm ảnh hưởng của thời tiết
Tự động hóa, tiết kiệm nhân công
Tốn ít diện tích
Chất lượng sản phẩm tốt
Hạn chế mùi hôi
Vốn đầu tư và chi phí lớn
Thiết kế phức tạp, cần trinh độ cao và bảo trì thường xuyên
Cần ủ chín sau đó
Công suất bị hạn chế bởi kích thước của thùng

## Slide 43
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHÂN COMPOST Ở VIỆT NAM

## Slide 44
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử / điều
1. Độ chín (hoại) cần thiết | Tốt | 7.2
2. Kích thước hạt | Đồng đều | 7.3
3. Độ ẩm, %, không lớn hơn | 35 | TCVN 5815 : 2000
4. pH | 6,0 - 8,0 | TCVN 5979 : 1995
5. Mật độ vi sinh vật tuyển chọn, CFU/gam mẫu, không nhỏ hơn | 106 | 7.6
6. Hàm lượng chất hữu cơ tổng số, %, không nhỏ hơn | 22 | TCVN 4050 : 85
7. Hàm lượng nitơ tổng số, %, không nhỏ hơn | 2,5 | TCVN 5815 : 2001
8. Hàm lượng lân hữu hiệu, %, không nhỏ hơn | 2,5 | TCVN 5815 : 2001
9. Hàm lượng kali hữu hiệu, %, không nhỏ hơn | 1,5 | TCVN 5815 : 2001
10. Mật độ Salmonella trong 25 gam mẫu, CFU | 0 | TCVN 4829 : 2001
11. Hàm lượng chì, mg/kg khối lượng khô, không lớn hơn | 200 | TCVN 6496 : 1999
12. Hàm lượng cadimi, mg/kg khối lượng khô, không lớn hơn | 2,5 | TCVN 6496 : 1999
13. Hàm lượng crom, mg/kg khối lượng khô, không lớn hơn | 200 | TCVN 6496 : 1999
14. Hàm lượng niken, mg/kg khối lượng khô, không lớn hơn | 100 | TCVN 6496 : 1999
15. Hàm lượng thủy ngân, mg/kg khối lượng khô, không lớn hơn | 2 | TCVN 5989 : 1995
Chú thích - CFU (colony forming unit): đơn vị hình thành khuẩn lạc |  | 

## Slide 45
Thank You
CẢM ƠN THẤY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

## Slide 46
Tài liệu tham khảo.
http://www.vanlanguni.edu.vn/images/AttachFile/noi-san/so-5/13-compost_coOanh.pdf”
https://www.planetnatural.com/composting-101/making/what-to-use/
https://www.greenmatters.com/food/2018/12/07/ZboPlt/what-is-composting
https://bioamino.com/san-xuat-phan-tra-compost-tea-tu-tricho-endim/
https://trunque.net/cach-lam-phan-bon-nuoc.html
https://www.planetnatural.com/composting-101/indoor-composting/bokashi-composting/
https://www.yessun.com/vi/principle-and-theory/
http://dangcongsan.vn/khoa-giao/nha-khoa-hoc-bien-rac-thai-thanh-phan-huu-co-vi-sinh-de-bon-cho-cay-trong-521133.html
https://www.nytimes.com/2018/09/21/us/coal-ash-spill-dam-breach.html
https://www.finegardening.com/article/brewing-compost-tea
https://bioamino.com/loi-cua-men-u-phan-vi-sinh-tricho-endim/

## Slide 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO
https://www.slideshare.net/ecoli68/ng-dng-chng-vi-sinh-vt-x-l-rc-thi?fbclid=IwAR2Ck96eupXtpeKDxYNOf5QeYXnu9RdY3ZlMKYYeq9HQmQs3fYXv_r10OXc
https://www.slideshare.net/daykemquynhon/ky-thuat-san-xuat-phan-huu-co-tu-chat-thai-ran-cua-qua-trinh-che-bien-rau-qua
http://huephuongvn.com/quy-trinh-san-xuat-phan-compost/?fbclid=IwAR1SBUMoQGfcqnajxOA6NDb75BkXhAwhP-LOEM3MhCEmlKiAxQWt9sRqJt0
https://www.slideshare.net/ecoli68/ng-dng-chng-vi-sinh-vt-x-l-rc-thi?fbclid=IwAR2wgBpAUWhngrcklObC9MZBoCX8n8J21JVTfk4tRV_qRvvZEoacZ2ItVzs