## Slide 1
Phương pháp phân giải mạch điện
Phương pháp lưới điện
+ Số lưới điện áp dụng: l = b +1 –n
+
+ Chiều dòng điện trên một lưới theo chiều kim đồng hồ
Ta có,
(Z).(I) = (E)

## Slide 2
Phương pháp phân giải mạch điện
Phương pháp lưới điện
(Z).(I) = (E)
Trong đó, (Z) là ma trận trở kháng
Zii : Trở kháng riêng của lưới thứ i
Zij : Trở kháng hỗ tương giữa lưới điện thứ i và lưới điện thứ j
Zji : Trở kháng hỗ tương giữa lưới điện thứ j và lưới điện thứ i
=> Zij=Zji

## Slide 3
Phương pháp phân giải mạch điện
Phương pháp lưới điện
(Z).(I) = (E)
(I) là ma trận dòng điện trên các lưới đã chọn
Ii : Dòng điện trên lưới thứ i (i=1,2,…,l)
(E) là ma trận các nguồn điện thế
Ei: Nguồn điện thế tại lưới thứ i (i=1,2,…,l)

## Slide 4
Phương pháp phân giải mạch điện
b. Phương pháp nút điện
+ Số nút điện áp dụng: (n-1), với mạch có n nút điện
+
Ta có,
(Y).(E) = (I)

## Slide 5
Phương pháp phân giải mạch điện
b. Phương pháp nút điện
(Y).(E) = (I)
Trong đó, (Y) là ma trận tổng dẫn
Yii : Tổng dẫn riêng của nút điện thứ i
Yij : Tổng dẫn hỗ tương giữa nút điện thứ i và nút điện thứ j
Yji : Tổng dẫn hỗ tương giữa nút điện thứ j và nút điện thứ i
=> Yij=Yji

## Slide 6
Phương pháp phân giải mạch điện
b. Phương pháp nút điện
(Y).(E) = (I)
(E) là ma trận các điện thế tại các nút so với nút chuẩn n
Ei : Điện thế tại nút thứ i so với nút chuẩn (i=1,2,…,n-1)
(I) là ma trận các nguồn dòng chạy vào
Ii: dòng điện chạy vào nút điện thứ i

## Slide 7
Phép biến đổi sao (Y) và tam giác ( )
A
A
B
B
C
C
ZA
ZB
ZC
ZAC
ZAB
ZBC

## Slide 8
Phân giải mạch liên quan đến Op-Amp
+ Nếu xem Op-Amp là lý tưởng, ta có:
. V(+)= V(-)
. i(+) = i(-) = 0
+ Xác định điện áp + đặt các điện áp
+ Xác định dòng điện + chọn chiều các dòng điện
+ Viết các biểu thức liên hệ giữa các dòng điện và các hiệu điện thế đã chọn/đặt (định luật Ohm)
+ Sử dụng các biểu thức đã viết, để tìm ra kết quả