## Slide 1
Bài 3: Đáp ứng thời gian
+ Đáp ứng thời gian -> tìm lời giải cho hai quá trình:
* Quá trình chuyển tiếp (quá độ)
* Quá trình xác lập (t đủ lớn)
+ Nhắc lại : t=0- → trước khi xảy ra sự kiện
t=0+ → sau khi xảy ra sự kiện
+ Tụ điện và cuộn dây có thể tích trữ năng lượng ban đầu, lần lượt là vC(0-) và iL(0-)
+ Mô hình tương đương theo biến đổi Laplace
. R
. C
. L

## Slide 2
Đáp ứng thời gian
+ Các quá trình trong mạch R-C
. Đáp ứng xung-Hàm số chuyển

## Slide 3
Bài 4 Đáp ứng tần số
1. Tính ổn định hệ thống
+ Hệ thống cực (pole) và không (zero)
+ Xét tính ổn định của hệ thống dựa vào hệ thống cực-không
* Định lý giá trị sau cùng
‘=’ xảy ra khi tất cả các cực phải nằm bên trái trục ảo
+ Ngoài ra, tính ổn định có thể được xét theo:
* Tần số: tiêu chuẩn Mikhailov, Nyquist,…
* Đại số: tiêu chuẩn Routh, Hurwitz,…

## Slide 4
Đáp ứng tần số
2. Giãn đồ Bode
+ Gồm hai biểu diễn:
* Biên độ (dB: deciBel) – tần số ω/f (log10)
* Pha (độ/rad) - tần số ω/f (log10)
+ Thể hiện tốt với các cực là thật
+ Cách thành lập giãn đồ:
* Thay s=jω (=j2πf): H(s)=H(jω)
* Lấy độ lớn : |H(jω)|
* Đổi sang dB (deciBel)
* Tính lệch pha
* Vẽ