## Slide 1: chương 2: khí & hỗn hợp khí
PGS.TS Trương Vĩnh
ThS. Diệp Thanh Tùng
KS. Đào Ngọc Duy

## Slide 2: NỘI DUNG
2.1 Khí lý tưởng và khí thực.
2.2 Phương trình trạng thái khí lý tưởng.
2.3 Phương trình trạng thái khí thực.
2.4 Hỗn hợp khí lý tưởng.
2.5 Hỗn hợp các chất khí khi thể tích không đổi.

## Slide 3
Turbojet engine
Động cơ nhiệt
Máy điều hòa nhiệt độ
Tủ lạnh
Khí đóng vai trò quan trọng trong các thiết bị nhiệt?

## Slide 4
Khí lý tưởng: là chất khí thỏa mãn 2 điều kiện không có lực hấp dẫn giữa các phân tử và thể tích các phân tử bằng không.
Ví dụ: O2, N2, H2,… ở áp suất thấp và nhiệt độ cao
Khí thực: là khí không thỏa mãn hai tiêu chuẩn trên
Ví dụ: các chất khí ở áp suất cao, nhiệt độ thấp
2.1 KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ KHÍ THỰC

## Slide 5
Phương trình trạng thái là phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số trạng thái của môi chất
f (T, p, v,…) = 0
2.2.1 Định luật Boyle – Mariotte:
Đối với mỗi khí nhất định, khi nhiệt độ không đổi thì tích số giữa thể tích và áp suất tuyệt đối bằng const.
T = const pV = const hoặc pv = const
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 6
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG
2.2.2 Định luật Gray – Lussae:
Đối với mỗi lượng khí xác định, khi áp suất không đổi thì tỉ số giữa thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối
p = const hay

## Slide 7
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG
2.2.3 PT trạng thái khí lí tưởng
Từ 2 ĐL trên & thuyết động học phân tử, người ta xây dựng được PT trạng thái khí lí tưởng:
Đối với 1 kg chất khí:
hay pv = RT
p: áp suất tuyệt đối của chất khí (N/m2)
v: thể tích riêng (m3/kg)
T: nhiệt độ tuyệt đối của chất khí (K)
R: hằng số chất khí

## Slide 8
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG
2.2.3 PT trạng thái khí lí tưởng
Đối với G kg chất khí:
p V = G R T
V = v.G là thể tích của G kg chất khí, m3
Đối với 1 kmol chất khí:
Từ pv = RT p v µ = µ R T p Vµ = Rµ T
Vµ = µ.v là thể tích của 1 kmol chất khí, m3/kmol
Rµ = µ.R
µ: khối lượng phân tử chất khí, kg/kmol

## Slide 9
2.2.4 Định luật Avozadoo:
Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất như nhau thì 1 kmol các chất khí khác nhau có thể tích như nhau.
Ở điều kiện tiêu chuẩn (p=1,013.105 Pa, T=273,15K) thì thể tích 1 kmol tất cả các khí lý tưởng đều là 22,4 m3
Rµ  8314 J/kmol K
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 10
BÀI TẬP:
Xác định thể tích riêng của SO3 tại p=15 bar, T=30C. Xem SO3 ở điều kiện trên là khí lý tưởng
GIẢI:
µSO3 = 80 (kg/kmol)
RCO2 = 8314/80 = 103,925 (J/kgK)
pv = RT
 (m3/kg)
2.2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 11
Phương trình Van - der - waals:
Với các khí thực phải xây dựng các hệ số hiệu chỉnh bằng thực nghiệm:
: Hệ số điều chỉnh áp suất kể đến lực tương tác
b: Hệ số điều chỉnh áp suất kể đến thể tích phân tử
2.3 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ THỰC

## Slide 12
2.4.1 Định luật cơ bản về hỗn hợp khí lý tưởng:
Hỗn hợp khí lý tưởng không có phản ứng hóa học là một khí lý tưởng khi đó:
pv = RhhT
Mỗi chất khí được phân bố đồng đều trong hỗn hợp khí có thể tích và nhiệt độ bằng thể tích và nhiệt độ hỗn hợp.
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 13
2.4.2 Định luật Dalton:
Trong điều kiện không có phản ứng hỗn hợp thì áp suất của hỗn hợp khí bằng áp suất riêng phần của các chất khí thành phần:
p = p1 + p2+…+pn = pi
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 14
2.4.3 Các thành phần của hỗn hợp
Thành phần khối lượng:
G = Gi gi = 1
Thành phần thể tích:
V = Vi vi = 1
Thành phần kmol:
n = ni ri = 1
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 15
2.4.3 Các thành phần của hỗn hợp
Khối lượng phân tử:
Khối lượng hỗn hợp theo thành phần kmol:
µhh = µiri
Khối lượng hỗn hợp theo thành phần khối lượng:
Hằng số khí hh:
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 16
2.4.4 Quan hệ giữa các thành phần
Thành phần thể tích theo thành phần khối lượng:
Thành phần khối lượng theo thành phần thể tích:
Khối lượng riêng hỗn hợp:
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 17
2.4.5 Phương trình trạng thái của hh:
pV = GRhhT
Trong đó:
V = Vi với Vi là thể tích riêng phần ở áp suất p, nhiệt độ T.
p = pi Vói pi là áp suất riêng phần ở thể tích V, nhiệt độ T.
V: Thể tích hỗn hợp, G: khối lượng hỗn hợp = Gi
2.4 HỖN HỢP KHÍ LÝ TƯỞNG

## Slide 18
Trước khi hỗn hợp có V1, V2,…,Vn và p1  pn; T1  Tn
Thể tích (V), nhiệt độ (T) và áp suất (p) của hỗn hợp là:
2.5 HỖN HỢP CÁC CHẤT KHÍ KHI THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI