## Slide 1: BIỂU DIỄN VÀ TÍNH TOÁN SỐ HỌC

## Slide 2: CÁC HỆ ĐẾM CƠ BẢN
Hệ thập phân (Decimal System)
Hệ nhị phân (Binary System)
Hệ thập lục phân (Hexadecimal System)

## Slide 3: HỆ THẬP PHÂN
Cơ số 10
10 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Dùng n chữ số có thể biểu diễn được 10n giá trị khác nhau:
  00…000 = 0
  99…999 = 10n - 1

## Slide 4: VÍ DỤ SỐ THẬP PHÂN
472.38 = 4x102 + 7x101 + 2x100 + 3x10-1 + 8x10-2
Các chữ số của phần nguyên:
  472 : 10 = 47 dư 2
  47 : 10 = 4 dư 7
  4 : 10 = 0 dư 4
Các chữ số phần lẻ:
  0.38 x 10 = 3.8 phần nguyên = 3
  0.8 x 10 = 8.0 phần nguyên = 8

## Slide 5: HỆ NHỊ PHÂN
Cơ số 2
2 chữ số: 0,1
Chữ số nhị phân gọi là bit (binary digit)
Bit là đơn vị thông tin nhỏ nhất
Dùng n bit có thể biểu diễn được 2n giá trị khác nhau:
  00…000 = 0
  11…111 = 2n - 1

## Slide 6: VÍ DỤ SỐ NHỊ PHÂN
1101001.1011(2)
= 26 + 25 + 23 + 20 + 2-1 + 2-3 + 2-4
= 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625
= 105.6875(10)

## Slide 7: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGUYÊN THẬP PHÂN SANG NHỊ PHÂN
Phương pháp 1: chia dần cho 2 rồi lấy phần dư
Phương pháp 2: phân tích thành tổng các số 2i

## Slide 8: CHIA DẦN CHO 2
Chuyển đổi 105(10)
105 :2 = 52 dư 1
52 :2 = 26 dư 0
26 :2 = 13 dư 0
13 :2 = 6 dư 1
6 :2 = 3 dư 0
3 :2 = 1 dư 1
1 :2 = 0 dư 1
Kết quả: 105(10) = 1101001(2)

## Slide 9: HỆ NHỊ PHÂN
Cơ số 2
2 chữ số: 0,1
Chữ số nhị phân gọi là bit (binary digit)
Bit là đơn vị thông tin nhỏ nhất
Dùng n bit có thể biểu diễn được 2n giá trị khác nhau:
  00…000 = 0
  11…111 = 2n - 1

## Slide 10: PHÂN TÍCH THÀNH CÁC SỐ 2i
Chuyển đổi 105(10)
105(10)=64+32+8+1=26+25+23+20
Kết quả 105(10)=01101001(2)

## Slide 11: CHUYỂN ĐỔI SỐ LẺ THẬP PHÂN SANG NHỊ PHÂN
Chuyển đổi 0.6875(10)
0.6875 x2 = 1.375 phần nguyên = 1
0.375 x2 = 0.75 phần nguyên = 0
0.75 x2 = 1.5 phần nguyên = 1
0.5 x2 = 1 phần nguyên = 1
Kết quả: 0.6875(10)=0.1101(2)

## Slide 12: HỆ THẬP LỤC PHÂN (HEXA)
Cơ số 16
16 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Dùng để viết gọn cho số nhị phân: một nhóm 4 bit sẽ được thay thế bằng 1 chữ số Hexa

## Slide 13: QUAN HỆ GIỮA SỐ NHỊ PHÂN VÀ SỐ THẬP LỤC PHÂN
0000 0000(2) = 00(16)
1011 0011(2) = B3(16)
0010 1101 1001 1010(2) = 2D9A(16)
Nhị phân | Hexa | Nhị phân | Hexa
0000 | 0 | 1000 | 8
0001 | 1 | 1001 | 9
0010 | 2 | 1010 | A
0011 | 3 | 1011 | B
0100 | 4 | 1100 | C
0101 | 5 | 1101 | D
0110 | 6 | 1110 | E
0111 | 7 | 1111 | F

## Slide 14: MÃ HÓA VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
Mọi dữ liệu đưa vào máy tính đều được mã hoá thành số nhị phân

## Slide 15: MÃ HÓA VÀ TÁI TẠO TÍN HIỆU VẬT LÝ
Các tín hiệu vậy lý thông dụng:
  Âm thanh
  Hình ảnh

## Slide 16: THỨ TỰ LƯU TRỮ CÁC BYTE DỮ LIỆU
Bộ nhớ chính thường được tổ chức theo byte
Độ dài từ dữ liệu (word) có thể chiếm từ 1 đến nhiều byte => cần phải biết thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính với các dữ liệu nhiều byte.
Lưu trữ đầu nhỏ (Little-endian):
  Byte thấp được lưu trữ ở ô nhớ có địa chỉ nhỏ hơn.
  Byte cao được lưu trữ ở ô nhớ có địa chỉ lớn hơn.
Lưu trữ đầu lớn(Little-endian):
  Byte thấp được lưu trữ ở ô nhớ có địa chỉ lớn hơn.
  Byte cao được lưu trữ ở ô nhớ có địa chỉ nhỏ hơn.

## Slide 17: VÍ DỤ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

## Slide 18: BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN
Số nguyên không dấu (Unsigned Integer)
Số nguyên có dấu (Signed Integer)

## Slide 19: BIỂU DIỄN SỐ KHÔNG DẤU
Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A:
an-1an-2…..a2a1a0
Giá trị của A được tính như sau:
Miền giá trị A có thể nhận: từ 0 đến 2n-1

## Slide 20: BIỂU DIỄN SỐ KHÔNG DẤU
Biểu diễn số nguyên không dấu A=41, B=150 bằng 8 bit:
A = 41 = 32 + 8 + 1 = 25 + 23 + 20
A = 0100 1001
B = 150 = 128 + 16 + 4 + 2 = 27 + 24 + 22 + 21
B = 1001 0110

## Slide 21: BIỂU DIỄN SỐ KHÔNG DẤU
Xác định số nguyên không dấu được biểu diễn bởi 8 bit:
M = 0001 0010
M = 24 + 21 = 16 + 2 = 18
N = 1011 1001
N = 27 + 25 + 24 + 23 + 20
= 128 + 32 + 16 + 8 + 1
= 185

## Slide 22: VỚI 8 BIT
Biểu diễn các giá trị từ 0 đến 255:
0000 0000 = 0
0000 0001 = 1
...
1111 1111 = 255
Tràn bộ nhớ:
1111 1111 = 255
+ 0000 0001 = 1
1 0000 0000 = 0

## Slide 23: VỚI 8 BIT
Trục số học:
Trục số học máy tính:

## Slide 24: VỚI 16 BIT, 32 BIT, 64 BIT
16 bit: biểu diễn từ 0 đến 216-1
32 bit: biểu biễn từ 0 đến 232-1
64 bit: biểu diễn từ 0 đến 264-1

## Slide 25: BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Số bù một của A: đảo các giá trị bit của A
Số bù hai của A = Số bù một của A + 1
Ví dụ:
Giả sử ta có A = 0010 0101
Số bù một của A = 1101 1010
Số bù hai của A = 1101 1011
Dùng số bù hai để biểu diễn số âm

## Slide 26: BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Dùng n bit để biểu diễn số nguyên có dấu A:
an-1an-2...a1a0
Với A là số dương: an-1=0, các bit còn lại biểu diễn độ lớn như số không dấu
Với A là số âm: được biểu diễn bằng số bù hai của số dương tương ứng

## Slide 27: BIỂU DIỄN SỐ DƯƠNG
Dạng tổng quát của số dương A:
0an-2...a1a0
Giá trị của số dương A:
Biểu diễn cho số dương từ 0 đến 2n-1-1

## Slide 28: BIỂU DIỄN SỐ ÂM
Dạng tổng quát của số âm A:
1an-2...a1a0
Giá trị của số âm A:
Biểu diễn cho số âm từ -1 đến -(2n-1)

## Slide 29: BIỂU DIỄN TỔNG QUÁT SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Dạng tổng quát của số âm A:
an-1an-2...a1a0
Giá trị của số nguyên A:
Biểu diễn cho số nguyên từ -(2n-1) đến (2n-1-1)

## Slide 30: BIỂU DIỄN TỔNG QUÁT SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Biểu diễn các số nguyên có dấu sau bằng 8 bit:
A = +58; B = -80
A = +58 = 0011 1010
B = -80
Ta có +80 = 0101 0000
Số bù một = 1010 1111
Số bù hai = 1011 0000
Vậy B = -80 = 1011 0000

## Slide 31: BIỂU DIỄN TỔNG QUÁT SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Xác định giá trị của số nguyên có dấu được biểu diễn dưới đây:
P = 0110 0010
Q = 1101 1011
P = 0110 0010 = 64+32+2 = +98
Q = 1101 1011 = -128+64+16+8+2+1 = -37

## Slide 32: VỚI 8 BIT
Biểu diễn các giá trị từ -128 đến +127
Tràn bộ nhớ

## Slide 33: VỚI 8 BIT
Trục số học
Trục số học máy tính

## Slide 34: VỚI 16 BIT, 32 BIT, 64 BIT
16 bit: biểu diễn từ -(215) đến 215-1
32 bit: biểu diễn từ -(231) đến 231-1
64 bit: biểu diễn từ -(263) đến 263-1

## Slide 35: CHUYỂN ĐỔI TỪ BYTE THÀNH WORD
Đối với số dương: thêm các bit 0 vào bên trái
Đối với số âm: thêm các bit 1 vào bên trái

## Slide 36: BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN THEO MÃ BCD
BCD: Binary Coded Decimal Code
Dùng 4 bit để mã hóa các chữ số thập phân từ 0 đến 9
0  0000 5  0101
1  0001 6  0110
2  0010 7  0111
3  0011 8  1000
4  0100 9  1001

## Slide 37: BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN THEO MÃ BCD
35(10)  0010 0101(BCD)
61(10)  0110 0001(BCD)
1087(10)  0001 0000 1000 0111(BCD)
9640(10)  1001 0110 0100 0000(BCD)

## Slide 38: CÁC KIỂU LƯU TRỮ SỐ BCD
BCD không gói (Unpacked BCD): mỗi số BCD 4 bit được lưu trữ trong 4 bit thấp của mỗi byte
BCD gói (Packed BCD): hai số BCD 4 bit được lưu trữ trong một byte

## Slide 39: CỘNG SỐ NGUYÊN KHÔNG DẤU
Khi cộng 2 số nguyên không dấu n-bit, kết quả nhận được là n-bit.
Nếu không có nhớ ra khỏi bit cao nhất thì kết quả nhận được luôn luôn đúng (Cout= 0).
Nếu có nhớ ra khỏi bit cao nhất thì kết quả nhận được là sai, có tràn nhớ ra ngoài (Cout = 1).
Tràn nhớ ra ngoài (Carry Out) xảy ra khi tổng > 2n -1.

## Slide 40: CỘNG SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Khi cộng 2 số nguyên có dấu n-bit không quan tâm đến bit Cout và kết quả nhận được là n-bit.
Cộng 2 số khác dấu: kết quả luôn luôn đúng.
Cộng 2 số cùng dấu: nếu dấu kết quả cùng với dấu các số hạng thì kết quả là đúng, ngược lại là sai.
Tràn xảy ra khi tổng nằm ngoài dải biểu diễn:
[-(2n-1),+(2n-1-1)]

## Slide 41: PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN
Phép trừ hai số nguyên: X – Y = X + (-Y)

## Slide 43: 11 X 13 = 143

## Slide 44: NHÂN SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Chuyển đổi các thừa số thành số dương
Nhân 2 số dương như số nguyên không dấu
Hiệu chỉnh dấu của kết quả

## Slide 45: NHÂN SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Thuật toán nhân nhanh - Booth

## Slide 46: (+7) x (-3) = (-21)

## Slide 47: CHIA SỐ NGUYÊN KHÔNG DẤU

## Slide 48: 7 : 3 = 2 DƯ 1

## Slide 49: CHIA SỐ NGUYÊN CÓ DẤU
Sử dụng thuật giải chia số nguyên không dấu sau khi đã đổi sang số dương.
Hiệu chỉnh dấu:
  (+) : (+)  không hiệu chỉnh
  (+) : (-)  đảo dấu thương
  (-) : (+)  đảo dấu thương và phần dư
  (-) : (-)  đảo dấu phần dư

## Slide 50: SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG
Floating Point Number: biểu diễn cho số thực.
Một số X được biểu diễn theo kiểu số dấu chấm động như sau:
X = M * RE
M: phần định trị (Mantissa)
R: cơ số (Radix)
E: phần mũ (Exponent)

## Slide 51: CHUẨN IEEE 754/85
Cơ số R = 2
Các dạng:
Dạng 32 bit
Dạng 44 bit
Dạng 64 bit
Dạng 80 bit

## Slide 52: CÁC DẠNG BIỂU DIỄN CHÍNH

## Slide 53: DẠNG 32 BIT
S là bit dấu:
S = 0  Số dương
S = 1  Số âm
e (8 bit) là mã excess-127 (28-1-1)của phần mũ E:
e = E + 127 => E = e – 127
giá trị 127 được gọi là độ lệch (bias)
m (23 bit) là phần lẻ của phần định trị M: M = 1.m
Công thức xác định giá trị của số thực:
X = (-1)S*1.m*2e-127

## Slide 54: DẠNG 32 BIT
1100 0001 0101 0110 0000 0000 0000 0000
S = 1  số âm
e = 1000 00102 = 130 => E = 130 – 127 = 3
Vậy:
X = -1.10101100 * 23 = -1101.011 = -13.375

## Slide 55: DẠNG 32 BIT
X = 83.75 = 1010011.112 = 1.01001111 x 26
Ta có:
S = 0 vì đây là số dương
E = e-127=6 => e = 127+6=13310 = 1000 01012
Vậy:
X = 0100 0010 1010 0111 1000 0000 0000 0000

## Slide 56: CÁC QUY ƯỚC ĐẶC BIỆT
Các bit của e bằng 0, các bit của m bằng 0, thì X=±0
Các bit của e bằng 1, các bit của m bằng 0, thì X= ± 
Các bit của e bằng 1, còn m có ít nhất 1 bit bằng 1, thì không biểu diễn số nào cả

## Slide 57: MIỀN GIÁ TRỊ BIỂU DIỄN
2-127 đến 2+127
10-38 đến 10+38

## Slide 58: DẠNG 64 BIT
S là bit dấu
e (11 bit) là mã excess-1023 của phần mũ E: =>E = e – 1023
m (52 bit) là phần lẻ của phần định trị M:
Giá trị của số thực: X = (-1)S*1.m*2e-1023
Biểu diễn từ 10-308 đến 10+308

## Slide 59: DẠNG 80 BIT
S là bit dấu
e (15 bit) là mã excess-16383 của phần mũ E: => E = e – 16383
m (64 bit) là phần lẻ của phần định trị M:
Giá trị của số thực:X = (-1)S*1.m*2e-16383
Biểu diễn từ 10-4932 đến 10+4932

## Slide 60: BIỂU DIỄN KÝ TỰ
Bộ mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Bộ mã Unicode

## Slide 61: BỘ MÃ ASCII
Do ANSI (American National Standard Institute) thiết kế
Bộ mã 8 bit => có thể mã hóa được 28 = 256 ký tự, có mã từ: 0016  FF16, trong đó:
128 ký tự chuẩn, có mã từ 0016  7F16
128 ký tự mở rộng, có mã từ 8016  FF16

## Slide 62: BỘ MÃ ASCII

## Slide 63: BỘ MÃ UNICODE
Do các hãng máy tính hàng đầu thiết kế
Bộ mã 16-bit
Bộ mã đa ngôn ngữ
Có hỗ trợ các ký tự tiếng Việt

## Slide 64: BỘ MÃ UNICODE