## Slide 1: KIẾN TRÚC TẬP CHỈ THỊ (ISA)

## Slide 2: TẬP CHỈ THỊ
Tập hợp các chỉ thị khác nhau mà bộ xử lý có thể thực thi.

## Slide 3: CÁC ĐẶC TRƯNG
Các thành phần của một chỉ thị
Biểu diễn chỉ thị
Loại chỉ thị
Số lượng địa chỉ
Đặc trưng thiết kế

## Slide 4: CÁC THÀNH PHẦN
Mã lệnh (Operation code)
Toán hạng nguồn (Source operand)
Toán hạng đích (Result operand)
Tham chiếu chỉ thị kế (Next instruction reference)

## Slide 5: BIỂU DIỄN CHỈ THỊ
Opcode
Operand
Operand

## Slide 6: LOẠI CHỈ THỊ
Toán học
Số học
Luận lý
Lưu trữ dữ liệu
Di chuyển dữ liệu
Điểu khiển

## Slide 7: SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ
Bao nhiêu địa chỉ được chứa trong một chỉ thị
Địa chỉ được biểu diễn tường minh hay không tường minh
  Địa chỉ bộ nhớ
  Thanh ghi, bộ tích lũy (accumulator)
  Chỉ thị không địa chỉ

## Slide 8: CÁC ĐẶC TRƯNG THIẾT KẾ
Tác vụ của lệnh
Kiểu toán hạng
Các thanh ghi
Chế độ địa chỉ

## Slide 9: MỘT SỐ ĐỘ ĐO TẬP CHỈ THỊ
Kích thước lưu trữ mà chương trình cần
Độ phức tạp của tập chỉ thị cũng như độ phức tạp của các tác vụ
Chiều dài của chỉ thị
Tổng số chỉ thị
Bao nhiêu thanh ghi và tổ chức các thanh ghi như thế nào

## Slide 10: CÂN NHẮC KHI THIẾT KẾ
Chỉ thị ngắn hay dài
Chiều dài cố định hay thay đổi (cố định dễ giải mã nhưng lãng phí)
Tổ chức bộ nhớ (địa chỉ hóa theo byte hay không)
Chỉ thị có chiều dài cố định không nhất thiết phải cố định số toán hạng (expanding opcode)
Chế độ địa chỉ hóa
Thứ tự lưu giữ các byte của các từ có nhiều byte như thế nào (little endian và big endian)

## Slide 11: HỖ TRỢ LƯU TRỮ BÊN TRONG CPU
Kiến trúc stack
Kiến trúc accumulator
Kiến trúc thanh ghi mục đích tổng quát (GPR)

## Slide 12: CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ (ADDRESSING MODE)
Immediate addressing
Direct addressing
Indirect addressing
Register addressing
Register indirect addressing
Displacement addressing
Based addressing
Indexed addressing
Stack addressing
Các chế độ cải tiến

## Slide 13: ĐỊA CHỈ TỨC THỜI (IMMEDIATE ADDRESSING)
Giá trị tham chiếu nằm ngay trong chỉ thị
Không có tham chiếu bộ nhớ để lấy dữ liệu
Nhanh
Ví dụ
ADD #5
Cộng 5 vào nội dung của thanh ghi AC
5 là toán hạng

## Slide 14: ĐỊA CHỈ TRỰC TIẾP (DIRECT ADDRESSING)
Toán hạng là địa chỉ của giá trị tham chiếu
Tham chiếu một vị trí bộ nhớ để truy xuất dữ liệu
Ví dụ
ADD 3BF
Cộng nội dung của ô nhớ 3BF với nội dung trong AC
3BF là địa chỉ hiệu quả (effective address)

## Slide 15: ĐỊA CHỈ GIÁN TIẾP (INDERECT ADDRESSING)
Toán hạng là địa chỉ của con trỏ chỉ đến dữ liệu
Địa chỉ hiệu quả chính là con trỏ
Ví dụ
ADD 38F
Cộng nội dung tại ô nhớ có địa chỉ được chứa trong ô nhớ 38F với nội dung trong AC
38F không phải là địa chỉ hiệu quả.

## Slide 16: ĐỊA CHỈ THANH GHI (REGISTER ADDRESSING)
Toán hạng là tên thanh ghi (địa chỉ thanh ghi)
Địa chỉ hiệu quả là thanh ghi, nội dung thanh ghi chứa giá trị tham chiếu.
Truy xuất nhanh
Ví dụ
ADD R1 cộng nội dung thanh ghi R1 với nội dung của AC

## Slide 17: ĐỊA CHỈ GIÁN TIẾP THANH GHI (REGISTER INDIRECT ADDRESSING)
Kết hợp địa chỉ thanh ghi và địa chỉ gián tiếp
Dùng thanh ghi để chứa con trỏ chỉ đến vị trí chứa giá trị tham chiếu

## Slide 18: ĐỊA CHỈ DÙNG ĐỘ DỜI (DISPLACEMENT ADDRESSING)
Phần toán hạng chứa hai giá trị:
Địa chỉ
Thanh ghi giữ độ dời (offset)
Địa chỉ hiệu quả = địa chỉ + độ dời

## Slide 19: ĐỊA CHỈ QUAN HỆ (RELATIVE ADDRESSING)
Từ địa chỉ dùng độ dời, nếu thanh ghi là PC thì gọi là địa chỉ quan hệ.
Lấy nội dung từ ô nhớ tại vị trí "địa chỉ" tính từ vị trí hiện hành được chỉ ra trong thanh ghi PC.
Ví dụ
LD A
nạp nội dung từ ô nhớ A+(PC) vào thanh ghi AC

## Slide 20: ĐỊA CHỈ DÙNG THANH GHI NỀN (BASE-REGISTER ADDRESSING)
Giá trị thứ nhất là độ dời
Thanh ghi chứa con trỏ chỉ đến địa chỉ nền
Thanh ghi có thể là tường minh hay không tường minh (ngầm)

## Slide 21: INDEXED ADDRESSING
Giá trị địa chỉ trong chỉ thị chứa địa chỉ nền
Thanh ghi chứa độ dời (offset)
Địa chỉ hiệu quả= địa chỉ nền + độ dời
Thích hợp cho truy xuất mảng
Địa chỉ truy xuất = địa chỉ nền + độ dời trong thanh ghi R
R++

## Slide 22: ĐỊA CHỈ NGĂN XẾP (STACK ADDRESSING)
Các toán hạng được ngầm định trên đỉnh stack
Ví dụ
ADD
Lấy hai giá trị trên đỉnh stack và thực hiện cộng hai giá trị với nhau

## Slide 23: CÁC CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ CẢI TIẾN
Có thể kết hợp các chế độ địa chỉ với nhau.
Ví dụ indirect indexed addressing, indirect based register adressing ...